Autor: Martin Wűrz

Popis technického řešení učebny Informatiky – ZŠ Lučany nad Nisou

(stav IX. 2012)

Učebna byla dána do provozu IX./2004. V pořadí je to historicky druhá učebna, první se podařilo uvést do provozu v roce 2002 – INDOŠ (typ C).

Učebna disponuje celkem 20-ti žákovskými pracovišti a jedním učitelským. Vzhledem k průměrnému počtu žáků na třídu, který osciluje za posledních 6 let mezi 13 až 15 žáky, je plně vyhovující a umožňuje individuální práci. Za 8 let provozu bylo nutno vyměnit kompletně 21 ks monitorů CRT, baterie v UPS, modernizace síťové tiskárny Minolta Konica Magicolor 2300 DL /A4/ za HP Color LaserJet CP5220 dn /A3/, osazení dataprojektoru Optoma s WiFi modulem a elektricky ovládáné plátno /2400x1800/.

1. Počítačová síť

Počítačová síť je navržena tak, aby vyhovovala provozu počítačové učebny i ostatních učeben a kabinetů, kde je zapotřebí využívat síťových služeb. Základní rozvod v rámci učebny je veden podparapetními žlaby, kde jsou ukončeny zásuvky pro počítače i datové trojzásuvky. Na každou řadu počítačů je počítána vždy jedna volná datová zásuvka jako rezerva. Rozvod do dalších místností je prostřednictvím zazděných trubek Ø 36 mm, do kterých se vejde 15 – 18 kabelů strukturované kabeláže UTP. Na sloučených trasách je potom ponechána 1 trubka jako rezerva.

Zakončení počítačové sítě je v datovém rozvaděči v rohu místnosti, který zároveň slouží jako demonstrační učební pomůcka.

2. Topologie sítě

V prostorách celé školy je vytvořena strukturovaná kabeláž UTP kategorie 5e. Topologie sítě je „Hvězda“. Od každého vývodu RJ45 datové zásuvky vede 4 párový kabel UTP do centra sítě – datového rozvaděče.

3. Datový rozvaděč

V rohu místnosti je umístěn 19“ stojanový rozvaděč Okus Klasik od výrobce Kassex, typ KR110 68-45 (2140x800x600 mm).

Legenda:
1. Základní rám
2. Dveře
3. 19" montáž
4. Nivelační nožky
5. Mříž filtru
6. Bočnice
7. Průchodka pro kabely
8. Stropní díl
9. Zadní čelo
10. Pevnostní příčka
11. Zámky
12. Otvory pro montáž

filtrů

Uvnitř tohoto rozvaděče jsou nainstalovány zásuvkové boxy, police, organizer 2U, patch panel pro 48 portů.

Z aktivních prvků je zde umístěn: 	2x switch 24-P Nway Switch, Repotec, 24 portový (PC)

1x server SC5200VB + monitor + klávesnice + myš

1x UPS APC – Smart RM750

1x switch Huawei Quidway S 2008 –El, 8 portový (telefony)

1x IP telefonní brána Vega 50, VegaStream

1x telefonní ústředna Panasonic KX-TDA15

Datové kabely z učebny i ostatních přípojných míst ve škole ústí strukturovanou kabeláží těsně nad podlahou, dále z prostoru 100 mm podstavce vedou, přes částečně odkrytou spodní mříž filtru, do racku. Vnitřní zásuvkové lišty mají přepěťovou ochranu. Rozvaděč je uzemněn stejně jako antistatická podlaha (v rozích místnosti).

Kabelové hnízdečko pod víkem spodního podtavce                             IP tel. brána + switch tel. + UPS + server

Patch panel Panduit + 2 switche  24 P (pro PC)                         Digitální ústředna IP Panasonic KX-TDA 15

Uzemnění strop                                                                         1. datová trojzásuvka, kde je připojena tiskárna

4. Server

Server byl navržen tak, aby vyhověl provozu školy v průběhu 5 – 10 let. Cítíme jeho horizont životnosti a v příštím školním roce bychom usilovali o zafinancování výměny.

Skříň INTEL SC5200VB, základní deska Intel BR2, dva procesory INTEL Xeon 2.4GHz, paměť Kingston 1GB 266MHz, pevné disky Hot-Swap Seagate 36.7GB 3x + 1x IDE WD Caviar pro průběžné rychlé zálohování, FDD, CD-ROM, myš, klávesnice, monitor. K serveru je pomocí aktivních prvků a strukturované kabeláže připojeno 33 pracovních stanic. SW – MS Windows SBS SERVER. Síťové prvky a server jsou chráněny záložním zdrojem APC – Smart RM750, který v případě problémů s napětím přepne napájení okamžitě na pohotovostní bateriový zdroj a umožní překlenout krátkodobý výpadek, nebo bezpečně vypnout počítač pro případ dlouhodobějšího výpadku.

5. Pracovní stanice

V učebně je 20 žákovských a 1 učitelské pracovní stanoviště. Počítače jsou na dobu pořizování nadstandardně nehlučné a prostorově minimální. Tomu odpovídá i atypické řešení od zdroje až po základovou desku, což je problém při opravách. Za celou dobu velmi silného provozu bylo nutno vyřadit pouze 1 počítač.

Sestava PC: skříň ASUS Barbone, základní deska ASUS, procesor INTEL Celeron 2.0 GHz, paměť 256MB DDR, pevný disk 40GB CD-ROM ASUS, optické myši, LCD 19“ monitor LG Flatron, klávesnice LOGO. Pro počítače platí stejný osud jako pro server a chtěli bychom v rámci „šablon“ vyměnit vozový park.

Pracovní stanice                                                                       Učebna pohled od dveří

6. Síťová tiskárna

Tiskárna byla vyměněna před koncem roku 2011. Při výběru musela splňovat kritéria ekonomická (náklady na tisk, cena a dostupnost náhradních dílů), servisovatelnost, možnost duplexu, dostatečná paměť, kvalita tisku, rozměr A3, provozní rychlost, hlučnost (po zkušenostech s karuselem Magicolor 2300 – „míchačka betonu“). Nakonec jsme se rozhodli pro HP Color LaserJet CP5220 dn a zatím nelitujeme. Jedinou slabinou je paměť (při tisku fotek v RAW formátu), kterou jsme rozšířili ze 194 MB o modul 256 MB od Kingstonu (rozdíl v ceně oproti originál HP je téměř 50-ti násobný).

Síťová tiskárna                                                                         Dataprojektor s Wifi modulem

7. Další vybavení

Dataprojektor Optoma s WiFi modulem – využíváme raději připojení přes VGA kabel, protože spojení vzduchem je problematické při dynamickém obraze – sekání + opožďuje se zvuk. Pro projekci je k dispozici el. ovládané plátno o rozměrech 2400x1800 mm. K zápisu informací slouží bílá tabule 1800x900 mm pro popis pomocí popisovačů. OS na stanicích Windows XP, SW – 80 výukových programů od společností Terasoft, Silcom, Pachner, grafické programy Zoner Callisto 5, CAD Studio Lite, Dětské grafické studio, Architekt, programovací Baltík, kancelář MS Office 2003. Učebna je mimo výuku informatiky využívána všemi ročníky ve většině předmětů a v zimních měsících docházejí na výuku žáci mateřské školky, kteří pracují s programy Alík a Všeználek.

Dálkově ovládáné plátno                                                               Učebna přední pohled

8. Připojení do internetu

Provider Coprosys-LVI, s.r.o. poskytuje připojení vzduchem jak do sítě Internet rychlostí 4096/4096 kbps s agregací 1:10, tak telekomunikační služby pomocí VoIP telefonie. Zkušenost s touto technologií je tristní především v období klimatických stínových výkyvů. Škola má vlastní doménu zslucany.cz. Každý žák i učitel má svoji poštovní adresu: jméno.přijmení@zslucany.cz. Webhosting má škola smluvně poskytován u společnosti Galileo Corporation s.r.o., webové stránky www.zslucany.cz.

Podstatnou nevýhodou učebny je její světové orientace, protože okna jsou na východ a v letním období je zde při slunečném počasí nadměrně horko.

Rack boční pohled                                                           Podružný rozvaděč – pouze pro učebnu Informatiky